SFP7-16-GB

PŘÍRUČKA K ČERPADLU S PÍSKOVÝM FILTREM

290729XX / 290730XX

Bezpečnostní pokyny

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření, včetně

UPOZORNĚNÍ:  Tento spotřebič mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní způsobilostí nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika s tím spojená. Spotřebič nesmí sloužit ke hře dětí. Děti nesmí provádět čištění a běžnou údržbu bez dozoru dospělé osoby.

UPOZORNĚNÍ: Děti pod dozorem se nesmí se spotřebičem hrát.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek musí být na takovém místě, aby na něho děti nemohly vylézt.

UPOZORNĚNÍ: Riziko zasažení elektrickým proudem. Tento výrobek musí být připojen k zásuvce napájecí sítě s uzemněním. Pokud to nelze ověřit, požádejte  o instalaci zkušeného elektrikáře, tato zásuvka má max. ztrátový proud 30mA.; nepoužívejte přenosnou zásuvku.

UPOZORNĚNÍ: Čerpalo se napájí přes jednotku zbytkového proudu (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem max. 30 mA.

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním, údržbou či seřízením tohoto výrobku jej nejprve odpojte od zdroje napájení.

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte přívodní kabel do půdy, a umístěte jej na bezpečném místě chráněném před poškozením travní sekačkou či jiným zařízením.

UPOZORNĚNÍ:  Kabel nelze vyměnit. Je-li kabel poškozen, musí se spotřebič zlikvidovat.

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko zasažení elektrickým proudem, nepřipojujte externí kabely, časovací zařízení, redukční konektor nebo konvertor k tělesu filtru. Zajistěte pevnou zásuvku.

UPOZORNĚNÍ: Pokud stojíte ve vodě nebo máte mokré ruce, nepokoušejte se odpojit konektor napájení.

UPOZORNĚNÍ: Po instalaci tohoto zařízení musí být zásuvka vidět a snadno přístupná uživateli.

UPOZORNĚNÍ: Je-li zařízení v provozu, nepokoušejte se jej spustit.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení může instalovat a deinstalovat pouze dospělá osoba.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení lze použít pouze s přenosným zařízením. Nepoužívejte jej ve spojení s pevným zařízením. Přenosné zařízení lze přemístit za účelem umístění zásobníku vody a instalovat opět do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození zařízení a riziku poranění, před otočením ovládacího ventilu jej nejprve vypněte.

UPOZORNĚNÍ:  Aby se snížilo riziko nasátí filtru, nevkládejte jej, je-li jeho kryt uvolněný, poškozený nebo poničený. V případě, že je kryt filtru ve stavu uvedeném výše, jej okamžitě vyměňte.

UPOZORNĚNÍ: Nehrajte si a neplavte v blízkosti krytu filtru. Může dojít k nasátí těla či vlasů, které způsobí trvalé poranění nebo utonutí.

UPOZORNĚNÍ: Pokud hodnota zobrazená na tlakoměru přesahuje stanovené maximum, zařízení nespouštějte.

UPOZORNĚNÍ:  Nebezpečí tlaku; nesprávná instalace válcové hlavy může způsobit její poškození s následkem vážného poranění, úmrtí nebo škodách na majetku.

POZN.: Toto zařízení slouží pouze pro účely popsané v návodu.

UPOZORNĚNÍ: Max. manometrická dopravní výška: 1,5 m.

1	1-1-1 	1-1-2

1-2

395053	395059	395061

395069

395062

395072

395064

395066

395067

38mm	x2

32mm	x4

395068	395063	395065	JL290369

32/ 38mm	x2

38mm

32mm	x2

Pozn.: Během provozu čerpadla s pískovým filtrem kontrolujte tlak na manometru.

Je-li tlak doporučeného čerpadla s pískovým filtrem

nižší než 0,2 bar (3 psi) (zelená zóna) , je chod normální.

Pozn.: Údržbu provádějte jen po odpojení čerpadla s pískovým filtrem. Jinak může dojít k vážnému poranění či úmrtí.

Pozn.: Zaznamenávejte hodnoty manometru za provozu čerpadla. Ukáže-li manometr tlak 0,2 bar (3 psi) nebo vyšší, vyčistěte pískové lože nebo písek vyměňte. Použijte funkce "zpětný průplach" a "průplach".

Pozn.:  Doporučuje se pravidelné proplachování podle podmínek užívání.

Delší skladování a uskladnění přes zimu

Pokud ponecháte zařízení v zamrzlém bazénu, může dojít k jeho poškození a zneplatnění záruky. Je-li třeba zařízení používat s nemrznoucí směsí, lze použít i propylenglykol. Propylenglykol je netoxická chemická látka, které nenarušuje plasty. Ostatní druhy nemrznoucích směsí jsou vysoce toxické a mohou narušovat plastové součástí zařízení.

1. Před vypuštěním vody nebo přemístěním bazénu se ujistěte, že výpustní otvor směřuje k odtokovému kanálu stranou od domu. Prostudujte si místní předpisy pro zacházení s vodou.

2. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

3. Po vyprázdnění odpojte všechna čerpadla s pískovým filtrem, vlnité trubky a kryty filtrů na stěně bazénu.

4. Odšroubujte výpustní ventil (8) proti směru hodinových ručiček, aby se veškerá voda z tělesa čerpadla vypustila. Vypouštěcí zátka je na dně tělesa.

5.  Vysušte části čerpadla s pískovým filtrem a vlnité trubky.

6. Namažte těsnící kroužky a podložky při delším uskladnění v pořadí uvedeném níže.

7. Při uskladnění zařízení je nejlépe vysušit součásti a motor a uložit je do původního obalu. Aby nedošlo ke smrštění nebo korozi, nezakrývejte motor a nebalte jej do plastového vaku.

8. Motor a součásti uložte v suchém prostředí při teplotě 32°F (0°C) ~104°F (40°C).

| Diagnostika závad a řešení |
| --- |
| Závada | Kontrola | Řešení |
| Motor nelze normálně spustit | Kabel není správně připojen Odpojená ochrana před svodem Přehřátý nebo přetížený motor | Ujistěte se, že je napájecí kabel zasunutý do tříkolíkové kovové uzemněné zástrčky. Zapněte znovu jistič. Pokud problém přetrvává, může být závada v napájecím systému. Vypněte okamžitě napájení s poraďte se s odborníkem. Nechte motor vychladnout a spusťte jej znovu. |
| Filtr Není schopen bazén proplachovat | Chybí písek v tělese Chyba nastavení ovládacího ventilu Nadměrně znečištěná voda Ucpaná nádoba filtru | Písková náplň Viz pokyny k plnění pískem Ovládací ventil se otáčí vůči poloze filtru a prodlužuje provozní dobu Vyčistěte nádobu filtru |
| Filtr není schopen vypouštět vodu nebo je průtok příliš pomalý | Ucpaný přívod Únik vzduchu ve spáře přívodu Nadměrně znečištěná voda Filtrační náplň je ucpaná nečistotou Bazén je spojen s čistícím zařízením | Zkontrolujte a vyčistěte vodovodní potrubí Utáhněte matice trysky a zkontrolujte poškození trysky a výšku hladiny Vyčistěte sítko filtru Demontujte čistící zařízení připojené k bazénu |
| Filtr nefunguje | Nízká hladina vody Filtrační sítko je ucpané Únik vzduchu z přívodního potrubí Zablokovaný motor nebo lopatka | Doplňte hladinu vody Vyčistěte sítko filtru v bazénu Utáhněte trysku a zkontrolujte poškození Vyměňte armaturu |
| Únik vody na ovládacím ventilu nebo horním krytu | Těsnící kroužek tělesa je uvolněný nebo znečištěný Úchyt ovládacího ventilu není dotažen nebo je poškozen | Sejměte horní kryt ovládacího ventilu a nasaďte těsnící kroužek tělesa Vyčistěte těsnící kroužek tělesa vodou Utáhněte šroub pomocí šroubováku Vyměňte armaturu |
| Manometr nefunguje | Vnitřní stěna manometru je ucpaná Manometr je poškozen | Sejměte manometr z ovládacího ventilu a očistěte vnitřní stěnu Vyměňte armaturu |
| Do bazénu se dostává písek | Příliš jemná zrnka písku | Používejte pouze křemičitý písek 20# Velikost zrnek písku je 0,45-0,85 mm Případně písek vyměňte |

www.jilong.com	SFP7-16-GB

# Text boxes

| Technické údaje o výrobku |
| --- |
| Model | 290729XX | 290730XX |
| Max. provozní tlak | <0,2bar (3psi) | ＜ 0,3bar(4.5psi) |
| Napětí | 12 V |
| Účinná filtrační plocha | 0,058m² (0,62ft²) | 0,058m² (0.62ft²) |
| Max. průtok vody | 800 galonů/h (3028 l/h) | 1000 galonů/h (3785 l/h) |
| Max. teplota vody | 35℃ |
| Doporučené filtrační náplně | 20# křemičitý písek nebo sklářský písek o velikosti zrnek 0,45-0,85 mm,(tj. 0,018-0,033 palců) a celkovým součinitelem stejnozrnnosti nižším než 1,75. |
| Doporučené množství náplně | Křemičitý nebo sklářský písek - 10 kg |
| Pečlivě prostudujte a uchovejte pro další potřebu |

SFP7-16-GB

www.jilong.com

SFP7-16-GB

www.jilong.com

2-2

2-1

2

3-2

3-1-2

3-1-1

3

4-1-3

X

4-1-2

4-1-1

4

5

5-1

5-2

6-3

6-2

6

6-1

7-2

7-1

7

Ø38mm

Ø38mm

8

Ø32mm

Ø32mm

9-2

9

9-1

32mm

| Umístění ovl. ventilu | Funkce | Směr průtoku |
| --- | --- | --- |
| Filtr | Běžná filtrace k průplachu bazénu | Voda protéká filtračním ložem čerpadla s pískovým filtrem do bazénu |
| Zpětný průplach | Opačný směr průtoku k propláchnutí filtračního lože | Voda protéká filtračním ložem čerpadla s pískovým filtrem a vytéká přímo výpustním otvorem. |
| Průplach | Tato funkce se použije při prvním spuštění. Písek v zásobníku se propláchne a lože se po průplachu vyrovná | Voda protéká filtračním ložem čerpadla s pískovým filtrem a vytéká přímo výpustním otvorem. |
| Vypuštění | Vypuštění výpustním otvorem, slouží ke snížení hladiny vody v bazénu | Vypuštění výpustním otvorem čerpadla s pískovým filtrem skrze filtrační lože |
| Recirkulace | Cirkuluje vodu v bazénu bez filtrace. | Voda protéká přímo do bazénu ovládacím ventilem čerpadla s pískovým filtrem bez průchodu filtračním ložem |
| Uzavření | Uzavře průtok vody mezi filtrem a bazénem | / |